## Slide 1
RoSEF 2026 / TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR / APLICAȚIE MOBILĂ + CERCETARE
UMBRA
Trasee umbrite.
Înălțimi din umbre.
Eduard-Mihai Perjoc · Eduard-Andrei Haivas · Cezar-Ștefan Manea
Clasa a X-a · Constanța | Coordonator: prof. Ramona Rădulescu
ÎNTREBAREA ȘTIINȚIFICĂ
Cu ce eroare estimăm înălțimea clădirilor din umbre și când rămân vârfurile umbrelor neobstrucționate?
Aplicăm înălțimile obținute la harta umbrelor și la comparația traseelor pietonale.
01 APLICAȚIA UMBRA
Traseu mai rapid sau mai umbrit?
Alegi destinația, ora plecării și ocolul acceptat. Umbra compară durata și expunerea estimată la soare.
Clădiri + copaci + prognoză meteo: serverul calculează alternativele; telefonul afișează harta și urmărirea GPS.
„Măsoară clădirea”: GPS, ruletă/laser sau fotografie din dronă → înălțime și incertitudine.
Salvare locală; partajare opțională. Înălțimile confirmate actualizează modelul.
02 PRINCIPIU ȘI METODĂ
h
L
e
h = L · tan(e)
h: înălțime · L: lungimea umbrei · e: elevația Soarelui
03 CERCETARE: DATE ȘI REZULTATE
Fig. 1 În OSM, 87,8% dintre clădiri nu au înălțime sau etaje
45.159 fără înălțime sau etaje
271 înălțimi OSM · 5.913 doar etaje · 85 alte cazuri
Studiu Constanța, OSM 25.10.2026: 51.428 clădiri; GBA asociat la 40.658.
În aplicație, Copernicus 2012 adaugă 16.243 estimări pentru clădiri fără înălțimi OSM.
Fig. 2 Înălțimea GBA pe etaj scade la blocurile înalte
0
1
2
3
4
3,96
1–2 etaje
n = 2.591
2,14
3–4 etaje
n = 965
1,79
5–8 etaje
n = 1.042
1,36
9–12 etaje
n = 309
Mediana înălțimii GBA / etaje (m)
n = 4.925 asocieri; graficul arată 4.907 clădiri cu 1–12 etaje.
04 MODELUL INCERTITUDINII
05 FEZABILITATE GEOMETRICĂ
Fig. 3 Eroarea crește la Soare înalt
Fig. 4 Vârf de umbră neobstrucționat
Eroarea înălțimii δh (m)
0
5
10
15
10
20
30
40
50
60
70
GPS: δL = 5 m (ipoteză)
Telemetru: δL = 0,3 m (ipoteză)
Elevația Soarelui e (grade)
δh ≈ tan(e) · δL
Modelul izolează eroarea lungimii; curbele exprimă ipoteze, nu precizii măsurate.
Clădiri eligibile în simulare (%)
0
20
40
60
80
100
87,9
27
oct 10:00
90,1
27
oct 12:00
85,2
27
oct 14:00
91,3
21
iun 09:00
96,0
21
iun 13:00
91,7
21
iun 17:00
Toate clădirile (n = 38.913)
Înălțime ≥ 20 m (n = 805)
Toamna: 85–90% total; 60–71% la ≥ 20 m.
Simulare: obstacolele sunt celelalte clădiri. Arborii, mașinile și accesul fizic nu sunt incluse.
06 COMPARAȚIA GBA CU OSM
07 DE LA DATE LA TRASEU
Tabelul 1 Diferențe GBA − înălțime etichetată OSM
OSM
n
Bias (m)
MAE (m)
În ±3 m
0–10 m
45
-0,1
2,3
71,1%
10–20 m
28
-5,1
5,5
17,9%
20–40 m
10
-15,7
15,7
10,0%
Referințe OSM; total n = 88. Cinci cazuri ≥ 40 m sunt omise din tabel.
Subset concordant cu etajele: n = 37; bias −5,0 m; MAE 6,1 m.
1. Mai multe înălțimi disponibile
Date OSM în 41 orașe; Copernicus 2012 completează înălțimi lipsă unde are acoperire. Măsurătorile confirmate au prioritate.
2. Recomandare adaptată vremii
Prognoza Open-Meteo ajustează alegerea între alternative, în funcție de radiația directă și durata mersului.
3. Măsurare → hartă → traseu
Telefonul salvează măsurători; baza comună este opțională. Serverul recalculează înălțimile și actualizează umbrele.
Testată pe teren în Constanța. Rutare în 41 orașe publicate; extindere automată prin catalogul de date.
CONCLUZIE: ÎNĂLȚIMILE LOCALE ȘI MOMENTUL MĂSURĂRII CONTEAZĂ ÎN MODELAREA UMBRELOR.
Surse: © OpenStreetMap contributors (ODbL); GlobalBuildingAtlas (ESSD 2025); Open-Meteo (CC BY 4.0); NOAA/Meeus.
Copernicus: © European Union, Copernicus Land Monitoring Service 2022, European Environment Agency (EEA).
Liceul Tehnologic de Marină · Liceul Internațional de Informatică Constanța · Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații
Coordonator: prof. Ramona Rădulescu · Informatică pentru Viitor · radramra@gmail.com | github.com/Ieditzu/umbra